# Целесообразность защиты древесины при производстве оцилиндрованного бревна и бруса естественной влажности

В последнее время дома изготовленные из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса стали особенно популярными. Преимущества такого дома очевидны. Это и природная красота, и экологичность и что очень важно высокая технологичность как при производстве такого бревна, так и при сборке дома.

Но как всегда это бывает, есть и свои минусы. Основной минус кроется в самой природе древесины. Древесина является питательной средой для всевозможных грибов (деревоокрашивающих и дереворазрушающих), а также насекомых и водорослей.

Как правило, оцилиндрованное бревно изготавливается из свежезаготовленной древесины естественной влажности. По этой причине такой материал быстро поражается деревоокрашивающими грибами, а также происходит неконтролируемое растрескивание боковой поверхости бревен и их торцов. Конечно же, эти проблемы можно решить путем сушки в сушильных камерах или штабелированием оцилиндрованных бревен через прокладку в темном, хорошо проветриваемом месте. Но сушка бревен в камере это очень длительный и дорогой процесс. При атмосферной сушке, даже при наличии навеса из-за влажности может возникнуть парниковый эффект, и тогда синевы не избежать. А синева это первый этап для начала развития дереворазрушающих грибов.

Потери от бесхозяйственной деятельности можно посчитать разными способами. Но как не считай, они заставляют задумываться. Так средняя стоимость 1м3 оцилиндрованного бревна составляет от 6500 до 8000 рублей. А стоимость пораженного синевой бревна составит 3000 руб/м3, да и еще нужно очень постараться, чтобы продать такой материал.

В полную себестоимость антисептирования кроме стоимости антисептика будут включены: зарплата рабочих занятых на данных работах, налоговые отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования используемого в процессе антисептирования. Размер этих затрат зависит от технологического оборудования, его производительности и от самого объема антисептирования и определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Но в любом случае разница в стоимости качественной и пораженной древесины показывает преимущество процесса антисептирования.

Наглядная разница обработанных и необработанных бревен. Рис.1

В одинаково плохих условиях обработанная антисептиком древесина сохраняет природную красоту. 

Пример антисептирования. Рис.2

Как правило, основным оборудованием для антисептирования древесины является пропиточная ванна либо проходная установка, встраиваемые в технологическую цепочку. Для подъемно-транспортных операций используется оборудование, применяемое на основных работах. Конструкция и тип оборудования для антисептирования или пропиточных ванн будет зависеть от объемов антисептирования и конечно же от возможностей предприятия. Материалом для изготовления может служить древесина, металлические листы, трубы (металл, бетон, пластик) больших диаметров. Некоторые образцы оборудования можно изготовить собственными силами. Ознакомиться с оборудованием для антисептирования можно ЗДЕСЬ

Технология защиты.

Антисептирование оцилиндрованных бревен желательно производить сразу после выхода из станка. Если же происходит формирование пачки бревен, то антисептирование должно произведено не позднее 10 часов после выхода первого бревна из станка. Т.к. заражение спорами и их проникновение вглубь древесины происходит со скоростью до 7 мм за 24 часа, а вымачивание позволяет антисептику заглубиться только до 5 мм. Аналогично можно антисептировать профилированный брус естественной влажности. В технологии производства профилированного бруса естественной влажности, но можно пойти и по другому пути. Вначале обрабатывается напиленный брус, который затем выкладывается в штабель на прокладку. Выдерживается в штабеле до 1 месяца и профилируется. Такая технология позволяет просушить поверхностные слои, которые будут препятствовать проникновению спор в глубь древесины. А чистота обработки при профилировании будет высокого качества, т.к влажность поверхностных слоев будет близкой к транспортной.

Приготовление рабочего раствора

Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС применяют в виде 4-6% водного раствора - пропиточной жидкости. Для приготовления пропиточной жидкости концентрированный жидкий антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС разбавляют водой (например, 1 кг жидкого концентрата разбавляют 19 л воды для 5% раствора). Антисептирование древесины проводят путем погружения сформированных пакетов в пропиточную жидкость на 20-40 секунд или путем распыления с расходом не менее 150 г/м2. Для контроля концентрации рабочего раствора предоставляется тест-набор.