КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ЛАКИ И ЭМАЛИ

Разнообразие лакокрасочных материалов, существующих в настоящее время, подразумевает, что из всего перечня лакокрасочной продукции потребитель может выбрать материал, максимально отвечающий своим запросам и желаниям. Среди изобилия лакокрасочных материалов отдельным рядом стоят уникальные по своим свойствам лаки и эмали, объединенные общим названием - полиорганосилоксановые (кремнийорганические).

Кремнийорганические продукты начали развиваться во второй половине ХХ века, как новая область химической науки. И на сегодняшний день очень широко применяются во многих промышленных отраслях.

Лакокрасочные кремнийорганические покрытия обладают особо ценными свойствами, присущими только классу полиорганосилоксанов. В первую очередь – термо-, атмосферо- и свето- стойкости. Им присущи высокие защитные и декоративные свойства, обусловленные низким водопоглощением, высокой паропроницаемостью, стабильностью свойств в широком интервале температур и стойкостью к воздействиям окружающей среды.

Кремнийорганические полимеры отличаются от органических тем, что в них углеродные цепи заменены цепями из чередующихся атомов кислорода и кремния. Кремний образует с кислородом очень прочные и устойчивые соединения.

Под термином «термостойкость» понимается способность покрытия при воздействии высоких температур сохранять свои декоративные, защитные и физико-механические свойства в течение определенного времени. В промышленных целях используют кремнийорганические покрытия с длительной термостойкостью от 180°С до 750°С.

Основной структурной единицей цепи этих кремнийорганических полимеров является органосилоксановая группа, состоящая из атомов кремния, кислорода и органических радикалов, связанных с атомами кремния. Высокая термическая стойкость полиорганосилоксанов обусловлена большой энергией связи между атомами кремния и кислорода. Это значит, что для разрушения макромолекулы кремнийорганического полимера требуется весьма значительное количество тепловой энергии. Введение в эмали ингибиторов коррозии, специальных пигментов и целевых добавок позволяет термостойкие кремнийорганические эмали сделать ещё и антикоррозионными.

Кремнийорганические лаки и эмали в свою очередь делятся на: ограниченно-термостойкие и термостойкие.

К ограниченно-термостойким относятся например фасадные эмали. Ограничения сформированы назначением и составом материалов. Фасадные эмали - материалы пигментированные. Наполнители и пигменты в большей части не выдерживают нагрев более 100°С и меняют цвет. При этом покрытие сохраняет свои защитные свойства при температуре до 180°С. Назначение фасадных эмалей - создание защитно-декоративного покрытия, выдерживающего воздействия атмосферы, окружающей среды и других факторов в течение 10-15 лет.

Термостойкими считаются лаки, и эмали для антикоррозионной защиты поверхностей изделий и конструкций на основе титана, алюминия, стали, минеральных материалов длительно работающих при высоких температурах и повышенной влажности. Покрытия выдерживают воздействие перегретого пара. Хорошо защищают минеральные (кирпич, камень, штукатурка) поверхности от воздействия атмосферы.

Эмали «CERTA®» сертифицируются как противопожарные. Применение и нанесение не требует лицензии.

Металлические поверхности печей - сталь, чугун, «нержавейка» - ограниченно, окрашиваются эмалями и лаком для термостойкой антикоррозионной защиты. Для придания благородного, привлекательного вида поверхности, облегчения очистки в случае появления нагара, копоти. Благодаря своей высокой теплопроводности тепло легко отводится от поверхности. Кроме того, по мере окисления, частицы металлических пигментов сплавляются со смолой, образуя керамическое покрытие с прочными связями металл-силоксан. Применяются для окрашивания систем выхлопа автомобилей и двигателей внутреннего сгорания. Краски «CERTA» хорошо наносятся и эксплуатируются на сухой древесине. Но при этом не являются огнезащитными и огнестойкими.

Следующее назначение уникальных свойств полиорганосилоксановых материалов в создании гидрофобных противопожарных защитных покрытий на поверхностях строительных конструкций и материалов в качестве основной защиты от разрушающего атмосферного воздействия и защиты от распространения пламени по окрашенной поверхности. Покрытия на основе кремнийорганических эмалей негорючие. Наносятся по металлическим и минеральным поверхностям внутри и снаружи помещений. Желательно проведение «термозакалки».

Эмали наносятся при низких температурах. Диапазон возможности работы с кремнийорганическими материалами от +40°С до -30°С. Ограничение применения: не наносить на сырую, влажную, со снегом и наледью поверхность. Основное требование: исключить попадание снега, воды, льда на невысушенную окрашенную поверхность.

Эмаль серебристого цвета предназначена для окраски резервуаров с водой холодного и горячего водоснабжения. Покрытия выдерживают длительное воздействие водной среды и высоких температур. Обладают пассивным антисептическим и антибактериальным действием. Высушенное покрытие безопасно для человека.

Особенно выгодно применение эмалей «CERTA®» при проведении окрасочных работ на паропроводах перегретого пара и систем теплоснабжения. Высокие эксплуатационные и защитно-декоративные свойства, низкий расход на единицу поверхности характерны для эмалей данного типа.